ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАНЖЕРОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАНЖЕРОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЙМИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

| Директор В.И. Клюшников |  |
| --- | --- |

Барнаул 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение. Цель и задачи проекта	6

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории	8

2.1. Общие сведения	8

2.2. Природные условия и ресурсы	9

2.2.1. Геологическое строение, рельеф	9

2.2.2. Климат	21

2.2.3. Гидрография и гидрологические условия	22

2.2.4. Почвы и растительный покров, животный мир	26

2.2.5. Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия	31

2.2.6. Особо охраняемые территории и объекты	33

2.2.7. Земельные ресурсы	33

2.3. Социально-экономическое положение муниципального образования	34

2.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	36

2.5. Жилищная сфера	38

2.6. Социальная сфера	39

2.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	41

2.8. Инженерная инфраструктура	42

2.8.1. Водоснабжение	42

2.8.2. Водоотведение	43

2.8.3. Теплоснабжение	43

2.8.4. Электроснабжение	43

2.8.5. Связь и информация	44

2.9. Зоны специального назначения	44

2.9.1. Зона ритуального назначения	44

2.9.2. Зона специального назначения	44

2.10. Экологическое состояние территории	44

3. Проектные решения	46

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории	46

3.2. Функциональное зонирование территории	46

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	48

3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны	48

3.3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы	48

3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	49

3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	50

3.4. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	51

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	52

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории	52

4.2. Мероприятия по охране окружающей среды	59

4.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	61

5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	65

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай, М 1: 25 000 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории населенных пунктов с. Манжерок и с. Озерное М 1: 5 000 |
|  | Карта границ населённых пунктов муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай, М 1: 25 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай, М 1: 25 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов с. Манжерок и с. Озерное, М 1: 5 000 |
|  | Карта функциональных зон Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай, М 1: 25 000 |
|  | Карта функциональных зон населенных пунктов с. Манжерок и с. Озерное М 1: 5 000 |

# Введение. Цель и задачи проекта

Проект «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай» выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г. и другими законодательными актами.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Республики Алтай - муниципального образования Манжерокское сельское поселение на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иных категорий.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

# Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Общие сведения

Майминский район расположен в северной части Республики Алтай. На севере район граничит с Красногорским районом Алтайского края, на востоке - с землями Чойского района, на юге – c Чемальским и Шебалинским районами, на западе – с Алтайским районом Алтайского края (по реке Катунь). Административным центром является село Майма.

МО Манжерокское сельское поселение входит в состав Майминского района Республики Алтай, расположено в западной части Майминского района. Площадь сельского поселения составляет 8924 га. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта – с. Манжерок и с. Озерное.

На юге и востоке поселение граничит с Усть-Мунинским сельским поселением, на западе – с Алтайским районом Алтайского края, на севере - с Соузгинским сельским поселением и г. Горно-Алтайском.

Село. Манжерок расположено в 34 км от райцентра - с.Майма, на 127 км автомобильной дороги  общего пользования федерального значения Р-256 (М-52) Чуйский тракт на берегу и в долине горной реки Катунь, на высоте 340м. Село Озерное расположено к юго-востоку от с. Манжерок на расстоянии 1,2 км, сообщение между селами осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Манжерок-Озёрное.

На территории, входящей в зону разработки градостроительной документации, находится озеро Манжерокское, расположенное в 2,5 км от села Манжерок, на древней террасе  правого берега Катуни. Озеро подпрудно-моренного происхождения, имеет статус памятника природы.

Село Манжерок основано в 1856г. крестьянами переселенцами. В 1875 г. в с. Манжерок была построена церковь, а с 1883г. при ней открыли церковно-приходскую школу

В 1922г. по проекту В.Я.Шишкова началось строительство Чуйского тракта.

В 1932 г. в селе была построена база отдыха, где отдыхали знаменитые поэты и писатели Горного Алтая, в последствии с 1941 г. в здании организовали Детский Дом, где воспиталось несколько поколений детей.

Около 300 манжерокцев ушли на фронт в Великую Отечественную Войну, 169 из них не вернулись.

В 1963 году на окраине села был построен большой благоустроенный пионерский лагерь, где в 1965г. прошел фестиваль Советско-Монгольской дружбы.

В 1964-65 годах в с. Манжерок В.М.Шукшин снял фильмы «Живет такой парень» и «Ваш сын и брат».

Особое развитие село получило в 70-е годы - на полную мощность работала мебельная фабрика, были построены магазины, дом культуры, здание администрации села.

На территории Манжерокского СП у подножия знаменитой горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай расположен всесезонный курорт «Манжерок». Как курорт он начал свое существование еще в 2010 году. В этот год была запущена первая канатная дорога и первые три корпуса гостиничного комплекса. В 2017 году курорт стал одним из приоритетных инвестпроектов ПАО «Сбербанк России», что позволило реализовать целый ряд проектов по строительству и развитию инфраструктуры

## Природные условия и ресурсы

В основу оценки природных условий и ресурсов территории сельского поселения легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографических, фондовых и статистических данных.

### Геологическое строение, рельеф

Северная часть гор Алтая относится к денудационным складчато-глыбовым горам с эрозионно-денудационным рельефом. Описываемый район приурочен к средне- и сильнорасчлененным средневысотным горам с различными формами вершин, с участками слаборасчлененных холмистых плато (Набс.(БС)  = 900-1200 м, hотн .= 400-600 м).

В пределах участка, где расположено Манжерокское сельское поселение, р. Катунь делала крутой изгиб вправо, а затем, в процессе поднятия гор Алтая, в результате последовательного врезания спрямила русло, образовав расширение долины.

Для горной части участка характерны острые пильчатые водоразделы и обрывистые склоны с многочисленными каменными осыпями. Наибольшие высоты отмечены для г. Синюха (1218,6-1221,2 м БС) и Малая Синюха (1197,1 м БС). У подножия Малой Синюхи расположено Манжерокское озеро. Крутизна западных склонов гор Синюха приближается к углу естественного откоса, склоны покрыты маломощным покровом элювиально-делювиальных образований, осыпями и россыпями. Наблюдаются молодые эрозионные долины временных водотоков, отличающиеся большой глубиной вреза и наличием каменных россыпей по всей их длине. Отмечены многочисленные следы скатывания обломочного материала со склонов; их мелкие тальвеги, как правило, лишены почвенно-растительного покрова. Интенсивны процессы осыпания больших участков склонов крупными блоками с последующим их разрушением и дроблением. Множество почти не ветвящихся промоин придают склонам характерную ребристость.

В долине Катуни, имеющей ширину в районе Манжерока до 3,5-5 км, достаточно выдержана система речных террас. Их разделяют на две группы: высокие (4-я и выше) и низкие (1-3). Центральное место занимает 6-я терраса, возвышающаяся в наиболее высокой части на 103 м над руслом Катуни. Поверхность террасы полого-выпуклая, занята пашней и березово-сосновым лесом. Уступ террасы, имеющий крутизну до 14о, в центральной части изрезан ложками, глубина врезания достигает 10 м.

Пятая терраса имеет превышение над уровнем русла 60-90 м. Слагает восточную часть долины Катуни и имеет серповидную форму, соответствующую положению древнего русла реки, впоследствии оставленного в результате прорыва и спрямления. Рельеф террасы ровный, в центре террасы располагается оз. Манжерокское.

С запада к 6-й террасе примыкает фрагмент 4-й террасы овальной формы, морфологически представленный плоским холмом, возвышающимся на 53 м над руслом Катуни. На западе он выходит к с. Манжерок  и подрезается Чуйским трактом. Поверхность его слабоволнистая, занята сосновым лесом.

Низкие террасы (1-3), прослеживающиеся по обе стороны от русла Катуни и возвышающиеся над ним на 10-30 м, сохранили плоский рельеф.

В геоморфологическом отношении территория сел Манжерок и Озерное приурочена к надпойменным террасам р. Катуни, развитым в пределах расширенной части речной долины (рис. 1).

Рыхлый чехол территории представлен отложениями четырех генетических типов:

– аллювием пойм и надпойменных террас Катуни,

– аллювиально-пролювиальными осадками мелких рек и ручьев,

- озерно-аллювиальными осадками оз. Манжерок,

–элювиально-делювиальным и делювиально-пролювиальным покровом, слагающим склоны долин рек, горные склоны, плоские водоразделы.

Характеристика террас дана в табл. 1.

Строение первой надпойменной террасы, к которой приурочена большая часть с. Манжерок, приводится по данным ранее проведенных инженерно-геологических изысканий, выполненных трестом «АлтайТИСИЗ» на площадках строительства кинотеатра на 200 мест (4 скважины) и детского сада на 140 мест (2 скважины и шурф).

На площадке кинотеатра разрез террасы представляется в следующем виде:

Слой 1. Почвенно-растительный суглинистый черный влажный, с корнями растений. Мощность 0,4 м.

Слой 2А. Суглинки серые и желтовато-серые иловатые от легких до тяжелых, пылеватые. С глубины 3,2-3,5 м появляются тонкие прослойки мелкого песка с редкой мелкой галькой (1-2%). Мощность слоя до 3,4 м.

Слой 2Б. Суглинки, аналогичные суглинкам предыдущего слоя, но обводнены. Мощность слоя до 2,3 м.

Слой 3. Гравий с песчаным заполнителем (до 40%) с редкой галькой (до 10 см). Мощность слоя до 2,0-2,5 м.

Слой 4. Валунно-галечники с глубины 8,0-8,5 м.

Грунтовые воды встречены на глубине 3,55-3,80 м. По данным опроса местных жителей, сезонные колебания уровня грунтовых вод достигают 1,5 м, и их максимальные уровни устанавливаются на глубинах 2,0-2,10 м.

Воды гидрокарбонатные кальциевые, неагрессивные к бетонам на любых цементах. Наблюдается мерзлотное пучение суглинков. Нормативная глубина промерзания составляет 1,80 м.

Схема расположения надпойменных террас р. Катунь в районе с. Манжерок

Характеристика рыхлых отложений в районе с.п. Манжерок

| Индекс | Наименование | Превышение над уровнем Катуни, м | Абс. высоты, м (БС) | Мощность отложений, м | Литологический состав отложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень воды в русле р. Катунь на участке |  | 295,6-299,0 |  |  |
| l-al QIV | Озерная терраса и ложе оз. Манжерок |  | 370-380 |  | Песчано-илистые отложения |
| dl-pl QIII-IV | Склоны (обычно северные) долин рек и сухих логов, плоские водоразделы, нижние части горных склонов |  |  | От 0,2-0,5 до 10 и > | Покровные суглинки, глины, супеси и щебень |
| al-pl QIII-IV | Отложения мелких рек и ручьев (долина р. Манжерок и др.) |  |  |  | Глинистые пески, суглинки. глины, торфяно-илистые отложения, галька, дресва и щебень |
| al QIV | Русло р. Катуни |  | 295,6-299,0 | 20-30 | Песчано-галечниковый и гравийно-валунный c крупными валунами и глыбами коренных пород |
| al QIV | Пойма: низкая высокая | до 2-4 до 4-6 | 296-300 | 20-30 | Гравийно-галечниковый. песчанистый и песчано-глинистый |
| al 1 QIII | 1-я надпойменная терраса | 10-30 | 300-310 |  | Глины, пески, супеси, галечники, валуны |
| al 2 QIII | 2-я надпойменная терраса | 13-18 | 310-315 | 6-8 | Глины, пески, супеси, галечники, валуны |
| al 3 QII-III | 3-я надпойменная терраса | 25-30 | 320-325 | 8-10 | Глины, пески, супеси, галечники, валуны |
| al 4 QII-III | 4-я надпойменная терраса | 40-50 (до 53) | 330-340 | 80-120 | Песчано-гравийно-галечниковый с редкими валунами и глыбами |
| al 5 QII | 5-я надпойменная терраса | 60-90 | 340-380 |  | Песчано-гравийно-галечниковый и песчано-глинистый с валунами и глыбами (гранодиориты) |
| al 6 QII | 6-я надпойменная терраса | 100 (до 103) | 380-400, Редко до 440 | до 40 | Песчано-глинистый и гравийно-галечниковый с валунами, песчано-гравийно-галечниковый с валунами |

В качестве основания для фундаментов могут служить слои 2А, 2Б и 3. Рекомендована гидроизоляция подвалов.

В центральной части с. Манжерок на площадке строительства детского сада скважинами и шурфом вскрыт следующий разрез:

Слой 1. Почвенно-растительный, суглинистый, с корнями растений мощностью 0,2-0,5 м.

Слой 2. Суглинки желтые легкие с включением корней растений, гравия и песка пылеватого с мощностью прослоев до 4 см. Уплотнены слабо. Мощность слоя 2,0 м.

Слой 3. Пески темно-серые пылеватые, рыхлые, маловлажные. Мощность 0,9 м.

Слой 4. Галечники с песчаным заполнителем. Гальки до 20 см, окатанные и полуокатанные. Вскрытая мощность 2,5 м.

Разрез второй террасы описан у с. Манжерок. (Гурский, 1973):

Слой 1. Почвенно-растительный с угловатыми обломками коренных пород. Мощность 0,5 м.

Слой 2. Тонкое переслаивание грубозернистого песка с гравием. Мощность 1,6 м.

Слой 3.  Прослой галечника (7х10 см). Мощность 0,4 м.

Слой 4. Грубое переслаивание грубозернистого песка и гравия. Вскрытая мощность 1,0 м.

Слои 3 и 4 могут служить основанием под фундаменты строений.

Грунтовые воды, предположительно, залегают на глубине 2,5-3,5 м.

Характеристика более высоких террас приводится по данным геологической съемки 1:50000 масштаба 1973 г. (Гурский; Захаров и др.), а также поисковых работ на строительные материалы 1988 г. (Банников).

Фрагмент третьей террасы выделен на правом берегу р. Манжерок и полностью занят северной частью с. Манжерок. Состав отложений песчано-гравийно-галечниковый с редкими включениями валунов и глыб.

Участок четвертой террасы, морфологически представленный плоским холмом, сложен песками, перекрытыми сверху покровными супесями мощностью 1,0 м. Верхняя часть разреза на глубину 8-9 м – пески крупнозернистые, содержащие гравий до 6%. Залегают на гравелистых песках, быстро переходящих по простиранию в песчано-гравийные породы. Гравий в нижнем слое преобладает мелкий (5-10 мм), общее его содержание колеблется от 14,8 до 46%.

В левом борту р. Едрала у Заимки также обнаруживается песок на поверхности четвертой террасы.

Пятая терраса слагает восточную часть древней долины Катуни и протягивается от долины р. Едрала до долины р. Манжерок. На ее поверхности находится Манжерокское озеро. Состав отложений песчано-гравийно-галечниковый и песчано-глинистый с валунами и глыбами (гранодиориты). В верхней части разреза аллювий террасы перекрыт глинистыми и суглинистыми делювиально-пролювиальными отложениями, сносимыми со склонов г. Синюхи.

Шестая терраса, самая высокая на участке, занимает значительную часть площади развития аллювиальных отложений долины р. Катунь. Юго-западная ее часть, от южного выклинивания до р. Едрала, сложена галечниковыми отложениями, вскрытыми в южном карьере.

В разрезе шестой террасы севернее р. Едрала выделяется две толщи: верхняя песчаная и нижняя – гравийно-песчаная и песчано-гравийная.

Верхняя толща представлена песками разнозернистыми, от очень мелких до крупных и повышенной крупности. Преобладают пески средние и крупные. Присутствуют единичные включения гравия (размером 5-10 мм), но чаще встречаются прослойки мощностью до 10 см. Среднее содержание гравия 4,3%, а доля проб, содержащих гравелистые пески (гравия 7-15%), составляет 10%. Песчаная толща имеет массивное сложение, а также параллельно-горизонтальную и косую слоистость. Мощность песчаной толщи, слагающей центральную часть террасы, в максимальной части составляет 25-27 м.

С поверхности песчаная толща перекрыта покровными супесями и суглинками мощностью 1,0-1,4 м (в среднем 1,1 м), содержащими растительный слой мощностью 0,3 м. В центральной части террасы пески верхней толщи будут являться несущими грунтами фундаментов.

Нижняя толща отложений шестой террасы, обнажающаяся в плане ближе к ее периферии, представлена разнозернистыми песками с преобладанием крепнозернистых разностей. Включения гравия размером 5-10 мм представлены послойными скоплениями и рассредоточены в массе песка, нередко подчеркивая косую слоистость толщи. Среднее содержание гравия в песках составляет 9,2%.

Мощность этой толщи – 22-23 м. Судя по общему разрезу террас, она залегает в 5-8 м от скального основания.

Опасные геологические процессы и явления (ОГПиЯ) в районе исследования имеют широкое развитие и высокую интенсивность проявления. ОГПиЯ по генезису относятся к двум генетическим типам: эндогенным и экзогенным. Эндогенные процессы связаны с сейсмической активностью территории Горного Алтая. Экзогенные –  представлены склоновыми; эрозионными, криогенными, обусловленными деятельностью поверхностных и подземных вод видами.

Сейсмическая активность в районе поселения определяется процессами, формирующими сейсмическую активностью территории всего региона. В районе с. Манжерок воздействие землетрясения 2003 г. проявилось в виде сейсмических сотрясений интенсивностью не менее 5 баллов по шкале MSK-64 и согласно карте общего сейсмического районирования (ОСР-97-А, В, С) и изменению № 5 к СНиП II-7-81 (от 01.01.2000) характеризуется интенсивностью 8 (карта А),, 8 (карта Б) и 9 (карта С) баллов. Самое сильное землетрясение (с магнитудой М=4,9) за период инструментальных сейсмических наблюдений (1963-2006 гг.) с эпицентром, расположенным в 20 км к северу от с. Манжерок, произошло в 1956 году.

Плотность землетрясений в районе достигает 25 проявлений за 35 лет инструментальных наблюдений (1963-1998 гг.) – в среднем менее одного землетрясения интенсивностью 1-2 балла в течение года для средних грунтов условий г. Горно-Алтайска.

Район с. Манжерок по классификации объектов сейсмического микрорайонирования отнесён к классу «малых посёлков и сельских населённых пунктов с населением менее 3 тыс. человек». Территория ТЗ «Горнолыжный комплекс «Манжерок»» ( к объектам класса В, включающим «…средние промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения, разрушение которых не представляет опасность для людей и животных» (прил. 2, РСН 60-86). Для таких объектов допускается оценка сейсмичности строительных площадок методом инженерно-геологических аналогий с использованием имеющихся материалов инженерно-геологических изысканий и данных СНиП II-7-81» (п. 1.9 РСН 60-86), согласно карте А общего сейсмического районирования ОСР-97-А (Комплект карт…, 1999). При отсутствии инженерно-строительных изысканий на конкретных участках, недостающая балльность может корректироваться на ±1 балл в зависимости от местных тектонических, геоморфологических, грунтовых условий.

Для изучаемого района исходная величина интенсивности сейсмического воздействия оценивается в 8 баллов (Комплект карт…, 1999), в пределах которой отмечаются участки 8-и и 9-и баллов (рис. 2).

Интенсивность сейсмического воздействия в 8 баллов возможна для большей части района исследования и включает поверхности 2-6-й надпойменных террас р. Катуни. Для территории ТЗ «Горнолыжный комплекс «Манжерок»» отнесение к 8-ми балльному участку подтверждается результатами инженерно-геологических изысканий, проведённых ОАО «Алтай-гео» на основании бурения и анализа проб, взятых в пределах поверхности 5-й террасы, сложенной суглинками и галечниками аллювиального стратиграфо-генетического комплекса средне-верхнечетвертичного (Q II-III) возраста, а также щебенисто-глыбовыми грунтами делювиально-коллювиального комплекса верхнечетвертичного-современного (Q III- IY) возраста.

Ареал с интенсивностью сейсмического воздействия в 9 баллов имеет ограниченное распространение и выделяется на ряде участков: в зоне выделенных тектонических нарушений; на участках подтопления и морозного пучения грунтов в пределах 1-й надпойменной террасы р. Катуни; на участках заболачивания поймы оз. Манжерок в пределах 5-й террасы; для ТЗ «Горнолыжный комплекс «Манжерок»» – в виде полосы у подножия гор Синюха и М. Синюха, сложенной суглинками аллювиально-пролювиального стратиграфо-генетического комплекса позднечетвертичного-современного (QIII-IY) возраста. Эти суглинки, вероятно, относятся к аккумулятивному телу древнего оползня.

Из экзогенных процессов, обязанных своему проявлению внешним факторам, наиболее опасными для рассматриваемой территории являются склоновые, эрозионные, криогенные, обусловленные деятельностью поверхностных и подземных вод виды.

Склоновые процессы имеют особенности развития в зависимости от угла наклона и экспозиции склона. Для склонов северной экспозиции характерно развитие преимущественно, по типу дефлюкции, и, в меньшей мере, осыпания на крутых слабозаросших склонах. Каменные осыпи отмечены в горной части участка под острыми водоразделами на обрывистых склонах гор Синюха и Мал. Синюха. Относительно слабоподвижный характер осыпей определяется здесь наклоном склонов гор Синюха, приближающимся к углу естественного откоса.

Кроме процессов обвально-осыпного ряда в окрестностях озера Манжерок на склоне между вершинами Синюха и Мал. Синюха, в пределах проектируемой ТЗ «Горнолыжного комплекса «Манжерок»» зафиксирован древний оползень фронтального типа длиной до 1,8 км вдоль уступа. Возраст оползня определяется поздним плейстоценом-голоценом (QIII-IY) на основании слоя аллювиально-пролювиальных суглинков, выделенного при бурении ОАО «Алтай-Гео». Предполагается сейсмогенная природа оползня. По фазе развития ( это остановившийся массив, но учитывая наличие выходов грунтовых вод в виде родников, преобладание в составе склоновых образований лёссовидных суглинков, а также приуроченность к зоне разлома, возможна активизация оползневых процессов в теле ранее образовавшегося оползня в виде небольших оползней-оплывин второго порядка.

В годы с аномально повышенным режимом осадков в зимний период необходимо предусмотреть вероятность схода лавин, которые в районе исследований происходят крайне редко. В ходе проведённых исследований лавинных свежих лотков не отмечено.

Эрозионные процессы связаны с деятельностью р. Катунь и её притоков (р. Муны, ручьи Манжерок и Едрала) и оз. Манжерокское. Река Катунь на манжерокских порогах имеет горный характер, определяющий активный характер боковой и донной эрозии. В районе с. Манжерок эти процессы смягчает цокольный характер берега.

На западном склоне гор Синюха наблюдаются молодые эрозионные долины временных водотоков, отличающиеся большой глубиной вреза и наличием каменных россыпей по всей их длине.

Криогенные процессы в пределах исследуемой площади представлены образованием наледей, условия для развития которых существуют из-за стеснения русла Катуни порогами. Кроме того, на первой террасе наблюдается мерзлотное пучение суглинков (при нормативной глубине промерзания в 1,80 м) и подтопление территории. Последний процесс определяет высокий уровень грунтовых вод на глубине менее 5,0 м от дневной поверхности (данные «АлтайТИСИЗ»).

С деятельностью поверхностных и подземных вод связано заболачивание в пойме оз. Манжерок и затопление территории поймы р. Катуни во время половодий. За счет подъема грунтовых вод наблюдаются и подтопления территории первой надпойменной террасы, а соответственно и расположенных там строений с. Манжерок.

Возможность карстовых процессов рассматривается в связи с распространением на площади карстующихся известняков и доломитов в отложениях баратальской свиты среднего рифея и каянчинской свиты позднего рифея, слагающихи западную половину участка (полосой вдоль подножия гор Синюха и Малая Синюха), у с. Манжерок на правом берегу р. Катунь и на южных склонах хребта, лежащего к северу от с. Манжерок. Карбонатные отложения служат основанием и для хорошо водопроницаемого террасового аллювия долины р. Катунь. В настоящее время активного карстообразовательного процесса не установлено. Тем не менее, опасность процесса карстообразования нужно учитывать при строительстве на участках с небольшой мощностью рыхлых отложений в пределах 1-й и 2-й надпойменных террас Катуни.

Исходя из вышесказанного, инженерно-геологические условия территории, в соответствие  с СП 11-105-97, определяются как сложные (III) с «весьма опасной категорией проявления природных процессов».

По данным геолого-съемочных работ 1:50000 масштаба 1971-1972 гг. (Гурский, 1973) и 1969-1972 гг. (Захаров и др., 1973) месторождений рудных полезных ископаемых в пределах участка исследований не отмечено.

Добыча строительных материалов (песок, гравий) производится из карьеров.

.

Схема развития опасных геологических процессов и сейсмического микрорайонирования района с. Манжерок

Условные обозначения

Сейсмическая активность:

|  | 8 баллов |
| --- | --- |
|  | 9 баллов |
| Опасные геологические процессы и явления. |
|  | Обвально-осыпные: |
|  | активные (на крутых тектоногенных склонах) |
|  | слабовыраженные |
|  | Оползневые: |
|  | стенка отрыва древнего оползня |
|  | Связанные с деятельностью вод: |
|  | заболачивание |
|  | подтопление |
|  | морозное пучение грунтов |
|  | ареалы распространения суглинков тугопластичных, сильно пучинистых (по данным ОАО «Алтай-гео», 2007) |
|  | Зоны трещиноватости вдоль активных разломов |
|  | Надпойменные террасы р. Катуни |
|  | Водные объекты |

### Климат

Температурный режим атмосферы в значительной мере определяет суммарная радиация (сумма прямой и рассеянной радиации). В течение зимы, т.е. с ноября по март, суммарная радиация составляет 920 МДж/м2. Весной происходит резкое возрастание суммарной радиации до 1190 МДж/м2. За три летних месяца с июня по август поступает в среднем 1970 МДж/м2. Осенью, в сентябре-октябре, наблюдается резкое сокращение суммарной радиации на величину до 50 МДж/м2. Годовая сумма составляет 4650 МДж/м2.

Продолжительность солнечного сияния зимой (с ноября по март) – 520 ч., весной (в апреле-мае) – 480 часов, летом (с июня по август) – 840 часов, осенью (в сентябре-октябре) – 320 часов, за год – 2160 часов.

Сумма температура выше +10°С составляет 2000-2100°С.

Переход средней суточной температуры через 0°С происходит в среднем 30 октября. Зима продолжается до 10 апреля. Зимой преобладает повышенное атмосферное давление, обусловленное влиянием Азиатского антициклона. При слабом его развитии территория Северного Алтая оказывается в сфере активной циклонической деятельности. Погода становится неустойчивой, с оттепелями, снегопадами, сильными ветрами. Нередко межсуточное изменение давления составляет около 20 гПа. В начале зимы циклоническая деятельность активнее по сравнению со второй её половиной, которая отличается более сухой и холодной погодой.

Для зимнего сезона весьма характерны фёны – местные теплые и сухие ветры, возникающие при наличии большого барического градиента между Азиатским максимумом и пониженным давлением над Западной Сибирью. Поток воздуха пересекает водораздельные хребты и при опускании в долину Катуни адиабатически нагревается. Облачность размывается, уменьшается количество атмосферных осадков. Поэтому высота снежного покрова невелика и редко превышает 10 см.

Среднесуточная температура за зимний сезон –8,6°С, средняя дневная –4,5°С, средняя ночная –14,2°С. Средняя температура самого холодного месяца – января по метеостанции Кызыл-Озек –15,9(С. Абсолютный минимум температуры по метеостанции составляет –44(С.

Лето может быть жарким либо прохладным, засушливым либо влажным. При ясной антициклональной погоде дневные температуры поднимается до +37°С, ночью – не опускается ниже +20°С. При прохождении арктических циклонов происходит резкое похолодание, но обычно холодная погода бывает кратковременной. Средняя температура самого теплого месяца – июля по метеостанции Кызыл-Озёк составляет +18,0°С, средняя дневная температура +24,1°С, ночная +10,4°С. Абсолютный максимум зафиксирован на отметке +37°С.

Продолжительность безморозного периода около 116-120 дней.

Относительная влажность воздуха характеризуется обращением годового хода, т.е. зимой она ниже, чем летом. Под влиянием фёнов в зимние месяцы она на 10-15% ниже, чем в бесфеновых долинах и составляет 62-65%. В летние месяцы – возрастает до 72-73%.

Манжерокское озеро находится в зоне оптимального соотношения тепла и влаги. Годовая сумма осадков составляет 550-600 мм. За холодный период года выпадает 80-90 мм, что составляет одну шестую часть годовой суммы.

В окрестностях озера высота снежного покрова изменчива. Обычно она составляет около 10 см, иногда превышает 20 см. Средняя повторяемость метелей 7-10 дней, наибольшая – 15-20 дней в течение зимы. Высота снежного покрова существенно различна для разных форм рельефа. Крутые каменистые склоны почти лишены снежного покрова; в долинах рек, ручьев, логов и на пологих склонах толщина его достигает 170-200 см.

Летом господствующими направлениями ветра являются юго-восточное, южное, юго-западное. Зимой наблюдается большая повторяемость ветра с запада, северо-запада, юго-запада. Среднегодовая повторяемость представлена в таблице 2.

Повторяемость направлений ветра и штилей

| Станция | Высота Н, м | Повторяемость направлений за год, % | Штиль |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Кызыл-Озек | 3110 | 12 | 3 | 5 | 16 | 33 | 6 | 4 | 21 | 21 |

### Гидрография и гидрологические условия

Основными элементами гидрографической сети участка исследований являются река Катунь, ручьи Манжерок и Едрала и озеро Манжерокское.

Р. Катунь берет начало из ледника Геблера на южном склоне г. Белуха. Общая площадь водосбора – 60 900 км2, длина – 688 км. На всем протяжении река принимает 6 799 притоков, основные из которых находятся в верхнем и среднем течении. Расстояние от устья реки до с. Манжерок составляет около 132 км.

Река Катунь на большем протяжении носит горный характер. В период половодья скорости течения на стрежне реки могут превышать 4 м/с. В переделах рассматриваемой территории река приобретает черты равнинной реки (скорости течения в период половодья составляют 1,5 м/сек и несколько более) и лишь в районе манжерокских порогов её можно отнести к горной.

Начало половодья приходится в среднем на первую декаду апреля и колеблется от третьей декады марта до третьей декады апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 130 дней. Ход стока в период половодья определяется, в основном, интенсивностью таяния снега и льда в верхней части бассейна. В отдельные годы на максимум от таяния могут накладываться ливневые осадки, в этом случае наблюдаются экстремальные уровни воды, как, например, в 1969 г. Колебания уровней в средний по водности год достигают 5,0-5,5 м. Максимальная наблюденная амплитуда по водомерному посту Чемал в 1969 году составила 919 см.

В районе с. Манжерок затопление территории происходит в пределах пойменной местности, однако наличие сужения в широтном отрезке р. Катуни ниже населенного пункта и двух порожистых участков здесь способствуют образованию наледей и подпора, что ведет к поднятию уровня в реке. На рисунке 3 показаны точки, в которых, по свидетельству местных жителей, вода подходила к оградам усадеб, либо затапливала части дорог, проложенных по пойме (например, в газовом хозяйстве). В целом, целесообразно часть прибрежной территории ниже сложившейся бровки берегового уступа не вовлекать в освоение как опасную с точки зрения возможного затопления.

Основными источниками питания реки в весенне-летний период являются снеговое и дождевое питание. Собственно ледники дают немногим более 5 % стока в год. Суммарный весенне-летний сток составляет более 75 % от годового. В осенний период могут наблюдаться небольшие и непродолжительные осенние паводки. В зимний период река питается за счет подземных вод.

Продолжительность ледостава изменяется от 141 до 155 дней. Максимальная толщина льда в период ледостава может достигать 80-100 см. На стремнинах наблюдаются динамические полыньи, в местах выхода теплых подземных вод – термические полыньи. В теплые зимы значительные участки реки могут не покрываться сплошным ледяным покровом.

Температура воды даже в летний период редко поднимается выше +14оС.

В границах описываемого участка находятся впадающие в Катунь ручьи Манжерок и Едрала, а также ряд мелких безымянных водотоков, питающихся за счет родников.

Ручьи Манжерок и Едрала – правые притоки Катуни длиной менее 10 км каждый.

На всем протяжении ручьи носят горный характер, характеризуются значительными уклонами и большими скоростями течения (до 1-2 м/сек в период половодья). Начало половодья приурочено к первым числам апреля.

Наиболее ранние даты вскрытия наблюдаются во второй  декаде марта, наиболее поздние – во второй декаде апреля. Колебания уровней за год могут достигать 1-1,5 м. Продолжительность половодья составляет около 70-80 дней и в значительной степени зависит от зимнего снегонакопления и интенсивности таяния снега. Минимальная продолжительность составляет около 40 дней, максимальная – около 100 дней.

Максимальные расходы наблюдаются во второй-третьей декадах апреля и определяются интенсивностью таяния снега. Основным источником питания в период половодья являются талые воды, в летний период – подземные воды и летние осадки, в зимний период – подземные воды. Сток за половодье составляет обычно чуть менее половины и колеблется от 40 до 70 % стока за год.

Средняя продолжительность ледостава изменяется от 145 до 180 дней. Максимальные температуры воды наблюдаются в июле и составляют 12-14оС. Первые ледовые образования (забереги) появляются в конце октября – начале ноября. До полного замерзания, как правило, проходит около 2 недель.

Озеро Манжерокское расположено на правом берегу Катуни в 2 км юго-восточнее с. Манжерок. Уровень зеркала озера лежит на 88 м выше современного уреза Катуни на отметке 373,2 м (БС), зафиксированной на топографической основе 1:25000 масштаба. Озеро имеет форму эллипса, вытянутого с юго-запада на северо-восток. Площадь зеркала озера составляет 37,6 га, протяженность береговой линии 2687 м, длина 1112 м, ширина 430 м, объем воды в озере 810312 м3. Наибольшие глубины, по опубликованным данным, наблюдаются в средней части акватории и составляют немногим более 3 м.

Площадь водосборного бассейна озера (включая сам водоем) составляет 9,5 км2. Притоки озера представляют собой малые ручьи. Питание озера происходит за счет поверхностного и подземного притока. Расход воды обусловлен, отчасти, подземным и поверхностным оттоком, наблюдающимся лишь в период весеннего снеготаяния, а в основном – испарением с водной поверхности. Ежегодная амплитуда колебаний зеркала озера может составлять более метра. Максимальные уровни обычно наблюдаются во второй половине апреля, минимальные – отмечаются в декабре. Сооруженные ранее дамбы для поднятия уровня озера положительных результатов не дали. Озеро продолжает интенсивно зарастать.

Основное количество воды поступает в озеро с поверхностным и подповерхностным стоком. Около половины воды поступает в озеро в период весеннего половодья. В этот период происходит аккумуляция воды в озере. В остальные сезоны наблюдается уменьшение водной массы.

Точки, в которых наблюдалось подтопление территории

Расчетный годовой объем стока в оз. Манжерок

| Бассейн | S бассейна питания, км2 | Половодье | Годовой сток |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | h, мм | Wx103,м3 | h, мм | Wx103,м3 |
| Год средней водности | 6,49 | 56,2 | 364 | 211,9 | 1375 |
| Год минимальной водности | 6,49 | 0,0 | 0,0 | 109,2 | 708 |

Примечание: h половодья  =  0,177 S +55,12   (R2 = 0,70),

h годовой     =  0,146 S +210,9   (R2 = 0,54).

Таким образом, приток в половодье может колебаться от 0 (год минимальной водности) до 364 тыс. м3 (средний по водности год), а годовой приток – от 708 до 1375 тыс. м3, соответственно.

Температурный режим озера обусловлен физико-географическими условиями, морфологическими особенностями озерной котловины, объемом его водной массы и притоком воды в озеро. Наибольший прогрев поверхности озера приходится обычно на вторую половину июля и может достигать 20-24оС.

Ледовый припай появляется в третьей декаде октября, в ноябре озеро полностью замерзает. Продолжительность ледостава составляет  от 180 до 200 дней.

Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 80 мг/дм3. Химический состав воды выражается формулой:

### Почвы и растительный покров, животный мир

Почвы.

На большей части территории поселения развиты горные темно-серые и серые лесные почвы под березово-лиственнично-сосновыми лесами по пологим и покатым склонам и на речных террасах и выровненных участках, а также горные черноземы выщелоченные и оподзоленные.

Мощность гумусового горизонта у горных серых лесных почв от 23 до 39 см. Содержание гумуса в горизонте А серых лесных почв колеблется от 2,63 до 6,82%, в темно-серых – от 7,38 до 12,83%. С глубиной его содержание в последних уменьшается постепенно, а в серых – резко. Серые лесные почвы отличаются и более кислой реакцией (рНводн.=3,9-4,4).

Черноземы выщелоченные формируются на покровных нелессовидных супесчаных отложениях. Карбонаты вымыты из всего почвенного профиля. По содержанию гумуса в горизонте А черноземы выщелоченные малогумусные – от 4,18 до 5,14%. В нижележащем горизонте количество гумуса у горных черноземов резко убывает до 1,74%, а негорных – постепенно до 3,06%.  Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах от среднекислой до нейтральной (рНводн.=5,4-7,0).

По более крутым склонам солярных экспозиций развиты черноземно-скелетные и скелетные почвы. Профиль черноземно-скелетных почв развит слабо. Содержание гумуса в горизонте А – от 11,4 до 11,92%, реакция почвенного раствора слабокислая (рНводн.=5,9-6,5). У скелетных почв с поверхности выделяется мелкоземистый прогумусированный горизонт до 4 см с обилием хряща и щебня, ниже идет плотная почвообразующая горная порода (элювий).

В межувалистых понижениях, ложбинах, логах широкое развитие получили лугово-черноземные, луговые и лугово-болотные почвы.

К более высоким абсолютным отметкам и более расчлененным участкам приурочены горные лугово-черноземные почвы. По содержанию гумуса в горизонте А почвы делятся на тучные (9,01-9,50%) и среднегумусные (6,01-9,00%). Реакция почвенного раствора по всему профилю от средне- до сильнокислой (рНсолевая = 4,1-4,9%)

В днищах понижений, ложбин, логов сформировались луговые и лугово-болотные перегнойные почвы.

В пойме р. Катунь получили развитие аллювиальные дерновые обычные (по высоким, средним и повышенным частям низкой поймы) и аллювиальные луговые примитивные (по понижениям прирусловой части поймы) почвы. Почвы многогумусовые. Мощность гумусового горизонта колеблется от 40 до 42 см. Содержание гумуса в горизонте А колеблется от 6,46 до 9,65% и вниз по профилю уменьшается постепенно. Реакция почвенного раствора по всему профилю слабокислая (рНводн. = 5,6-6,4).

Аллювиальные луговые примитивные почвы имеют неразвитый профиль. В нем выделяется небольшой по мощности гумусовый горизонт А (4 см), ниже идут слои различного механического состава и сложения. Механический состав почв супесчаный, почвообразующая порода – аллювиальные слоистые отложения. Гумусонакопление слабое и прерывистое, содержание гумуса не превышает 2%. Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах нейтральная (рНводн. =6,6).

Растительный покров.

Территория поселения расположена в лесном поясе, где полно и широко представлена древесно-кустарниковая растительность. Нижняя граница леса начинается на высоте 270-400 м над уровнем моря (БС). Главными лесообразующими породами являются лиственница сибирская (ведущая порода), а также пихта сибирская, сосна обыкновенная и сибирская. Из лиственных пород часто встречаются береза повислая и осина, редко – тополь.

Чистые сосновые леса довольно редки. Обычно – это березово-сосновые ассоциации, к которым с увеличением высоты примешивается лиственница, сначала отдельными экземплярами, но постепенно, начиная с высоты 700 м, завоевывающая ведущее положение. Сосне нередко сопутствуют крупные кустарники: черемуха, рябина, калина, рододендрон, а также мелкие, являющиеся, в основном, компонентами степных ассоциаций – спирея средняя, кизильник черноплодный, шиповник. Встречаются малина, волчеягодник. По понижениям господствуют ивы.

Среди злаков, большинство из которых являются длительновегетирующими многолетниками, преобладают мезофильные виды – ежа сборная, овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка луговая, волоснец сибирский, а также плотнодерновинный мезофит – щучка дернистая. Значительно количество и мезо-ксерофитов: вейника наземного, мятлика узколистного и др. Ксерофиты встречаются реже: тонконог стройный, типчак, ковыль-волосатик и др.

На втором месте по обилию находится семейство сложноцветных, представленное однолетними и многолетними травянистыми растениями и полукустарниками самого разнообразного внешнего вида. Заметную долю в травостое занимают бобовые, и в первую очередь мезофиты. Значительным количеством видов представлено семейство розовоцветных: лапчатками, манжетками, лабазниками, кровохлебкой лекарственной и др.

В горах значительная роль принадлежит зонтичным.

Натурные исследования, проводившиеся в апреле 2007 г. позволили выявить первоцветы, произрастающие в Майминском районе. На берегу Катуни (на первой каменистой террасе) обнаружены редкие виды: Gagea sp. (гусинолук) и Tulipa sp. (тюльпан), которые включены в Красную книгу Республики Алтай, а также Pulsatilla patens (L.) Mill. (прострел). По берегам ручья Манжерок произрастают Tussilago farfaria L. (мать-и-мачеха) и Mulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. (медуница мягенькая). В травянистом ярусе сосновых и березово-сосновых лесов обильно цветет Anemone altaica Fisch. ex Mey (ветреница алтайская). В окрестностях с. Озерное обнаружена единственная куртина Daphne mezereum L. (волчник обыкновенный), который также входит в состав редких «краснокнижных» видов Республики Алтай.

Водная растительность Манжерокского озера (оз. Доингол) была подробно исследована В.В. Ильиным в течение 1964-1976 гг. В последующие годы специальные исследования не повторялись, какие-либо публикации отсутствуют, поэтому для уточнения вопроса требуются дополнительные ботанические исследования.

Животный мир.

Непосредственно на рассматриваемой территории отмечены следующие виды: птицы – горихвостка обыкновенная, дрозд рябинник, дупель лесной, дятел пестрый большой, дятел пестрый малый, зяблик, иволга обыкновенная, конек лесной, коростель, коршун, кукушка обыкновенная, мухоловка серая, неясыть, овсянка обыкновенная, пеночка-теньковка, поползень обыкновенный, синица большая, чечевица обыкновенная; млекопитающие – бурозубка обыкновенная, бурозубка средняя, заяц-беляк, колонок, крот сибирский, лисица обыкновенная, ночницы прудовая и усатая, ондатра, полевки водяная, красно-серая, обыкновенная, темная и узкочерепная, трубконос большой, ушан бурый, хорь светлый; пресмыкающиеся – гадюка обыкновенная, уж, ящерицы живородящая и прыткая; амфибии – лягушка озерная.

Ландшафты

Ландшафтная структура территории представлена на рис. 4 и приводится в легенде.

Ландшафтная карта участка Манжерок

Легенда к ландшафтной карте участка Манжерок

Алтае-Саянская физико-географическая страна,  Алтайская горно-складчатая,

Северо-Алтайская физико-географическая провинция. Чергинский физико-географический район.

Местности:

1. Песчано-гравийные и гравийно-галечниковые поймы больших рек с разреженной травяно-кустарниковой растительностью на аллювиальных луговых примитивных почвах.  Набс.= 296-300 м.

2. Первые надпойменные террасы больших рек с березово-лиственнично-сосновыми лесами на серых лесных почвах. Набс.= 300-310 м.

3. Вторые надпойменные террасы больших рек с березово-сосновыми лесами на серых лесных почвах. Набс.= 310-315 м.

4. Третьи надпойменные террасы больших рек  с березово-сосновыми лесами на серых лесных почвах (селитебные территории). Набс.= 320-325 м.

5. Наклонные слабо расчлененные поверхности четвертых надпойменных террас больших рек с агроценозами на месте березово-лиственнично-сосновых лесов на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 330-335 м.

6. Наклонные слабо расчлененные поверхности четвертых надпойменных террас больших рек  с березово-лиственнично-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 330-345 м.

7. Наклонные слабо расчлененные поверхности пятых надпойменных террас больших рек с березово-лиственнично-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 340-380 м.

8. Наклонные и останцовые расчлененные поверхности пятых надпойменных террас больших рек  с березово-лиственнично-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 340-370 м.

9. Высокие речные террасы (5 террасы) плоские, с остаточными озерами, местами заболоченные, с осоково-злаково-разнотравными влажными и сырыми в комплексе с болотистыми лугами на луговых, лугово-черноземных выщелоченных и лугово-болотных перегнойных незасоленных почвах. Набс.= 370-380 м.

10. Плоские слабо расчлененные высокие (6 и выше) речные террасы больших рек с травянистыми и кустарниковыми березово-сосновыми остепненными лесами (с частыми вырубками, занятыми пашней) на темно-серых и серых лесных почвах. Набс.= 380-400 м.

11. Наклонные расчлененные высокие (6 и выше) речные террасы с березово-лиственнично-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 370-390 м.

12. Порожистые русла больших горных рек.

13. Долины малых рек и ручьев террасированные со смешанными лесами, кустарником, лугами на лугово-черноземных, черноземно-луговых и пойменных лугово-болотных почвах.

14. Ложбинообразные долины мелких постоянных водотоков (ручьев), нередко морфологически слабо выраженные, с сосново-березовыми травянистыми лесами на горных лугово-черноземных выщелоченных нещебнистых и слабощебнистых почвах.

15. Лога, балки, овраги с временными водотоками, со смешанными лесами и кустарниками на горно-луговых черноземных, аллювиально-луговых и оподзоленных почвах.

16. Озера с чистым зеркалом воды.

17. Крутые (20-45о) расчлененные горные склоны преимущественно солярных экспозиций с остепненными изреженными березовыми и березово-лиственнично-сосновыми лесами на маломощных сильнощебнистых горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почвах (Набс.= 340-600 м).

18. Крутые скальные склоны преимущественно солярных экспозиций с обнажениями горных пород в сочетании с осыпями, с наличием слаборазвитого фрагментарного почвенно-растительного покрова.

19. Умеренно крутые (15-30о) горные склоны солярных экспозиций с остепненными березовыми и березово-лиственнично-сосновыми лесами на маломощных горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почвах.

20. Выположенные (10-150) горные склоны преимущественно солярных экспозиций с березовыми и березово-лиственнично-сосновыми лесами на горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почвах.

21. Пологие (до 3-100) делювиально-пролювиальные придолинные склоны

22. Вершины и выположенные водораздельные поверхности со смешанными лиственнично-березово-сосновыми лесами, вторичными горными лугами на серых и темно-серых горно-лесных перегнойно-карбонатных почвах.

23. Умеренно крутые (15-30о) теневые горные склоны с лиственнично-березовыми лесами на горных темно-серых лесных в комплексе с черноземно-скелетными (от 10% до 25%) почвах.

24. Выположенные (10-150) теневые горные склоны с березовыми и березово-лиственнично-сосновыми лесами на горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почвах.

В структуре ландшафтов преобладают местности горные, занимающие три четверти (74,1%) площади рассматриваемого участка.

Долинные ландшафты представлены местностями пойменных и надпойменных террас р. Катуни, ее русловыми комплексами и долинами малых постоянных и временных водотоков. Они, в совокупности, занимают 25,9% территории участка в северо-западной его четверти.

### Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия

На территории Манжерокского  сельского поселения расположены 3 объекта культуры регионального значения – памятники истории, а так же вновь выявленные объекты археологии.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории) регионального значения на территории Манжерокского СП

| Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры и истории: |
| Обелиск погибшим воинам землякам в годы Великой Отечественной войны | 041510246 410005 | регионального значения | Республика Алтай, Майминский район, село Манжерок, улица Дружбы (район дома № 42) |
| Одиночная могила | 041510246 310005 | регионального значения | Республика Алтай, Майминский район, село Манжерок, переулок Ванчугова, район дома № 3 |
| Барельеф Шишкову В.Я. на постаменте | 041510246 260005 | регионального значения | Республика Алтай, Майминский район, село Манжерок, км 468 (+100 м) автомобильной дороги М52 "Чуйский тракт" |

Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Манжерокского СП Майминского района.

Бурундуй-1,  курганная группа

Едрала-1, стоянка

Едрала–2 -стоянка, мастерская.

Едрала–3, стоянка.

Едрала–4, стоянка

Еловый ключ-1, местонахождение

Еловый ключ-2, поселение

Еловый ключ-3, мастерская

Манжерок-1, археологический комплекс

Манжерок-2, стоянка

Манжерок-3, городище

Манжерок-4, поселение

Манжерок-5, поселение

Манжерок-7, поселение

Манжерок-8, могильник

Манжерок-9, грунтовый могильник

Манжерок-10, печи

Манжерок-11, грунтовый могильник

Манжерок-12, грунтовый могильник

Манжерок-карьер, грунтовый могильник

Манжерокское озеро-1, каменная стела

Чултуков Лог-1, могильник

Чултуков Лог-1а, сувак

Чултуков Лог-2, могильник

Чултуков Лог-3, могильник

Чултуков Лог-4, могильник

Сведения о местонахождении объекта культурного наследия не подлежат опубликованию в соответствии с Приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

На территории поселения расположен один объект культурного наследия местного значения – Памятник рафтерам.

### Особо охраняемые территории и объекты

На территории муниципального образования располагаются три памятника природы регионального значения – Водный источник Манжерокский, Манжерокское озеро и Водный источник Аржан-Суу. Кроме того, два памятника природы местного значения – Затон, Манжерокский порог.

### Земельные ресурсы

На территории муниципального образования Манжерокское сельское поселение выделены 7 категорий земель (таб. 5).

Структура земельного фонда муниципального образования Манжерокское СП

| Наименование | Площадь по данным генерального плана |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 2344,22 | 26,2 |
| Земли населённых пунктов | 756,02 | 8,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 66,19 | 0,7 |
| Земли лесного фонда | 5209,37 | 58,4 |
| Земли водного фонда | 232,13 | 2,6 |
| Земли запаса | 101,2 | 1,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 215,02 | 2,5 |
| Итого земель в границах сельского поселения | 8924,15 | 100 |

## Социально-экономическое положение муниципального образования

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь, положительно скажется на реализации программ в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

Основными отраслевыми направлениями в поселении являются рекреационная деятельность и сельское хозяйство животноводческого направления. Лесозаготовительная и деревоперерабатывающая промышленность работают на обеспечение потребностей местного населения.

Часть промышленной продукции и услуг производится индивидуальными предпринимателями: обработка древесины, добыча полезных ископаемых (известняк), выпечка хлеба.

Наибольшую часть в малом предпринимательстве занимает торговля и общественное питание. На втором месте - оказание услуг по доставке грузов перевозке пассажиров.

Сельское хозяйство представлено одним фермерским хозяйством и личными подсобными хозяйствами. Крестьянское хозяйство «Губин» занимается разведением крупнорогатого скота и дополнительно производством извести и пиломатериалов. Территория Манжерокского сельского поселения характеризуется в целом средней степенью хозяйственной освоенности. Однако постоянно продолжается сокращение сельского хозяйства, как отрасли производства.

В селе расположена крупная электроподстанция ПС 110/10 КВ №20 «Манжерокская» и «Манжерокское отделение Майминского лесхоза».

Развивается туристическая деятельность. На территории Манжерокского сельского поселения функционируют туристические комплексы. Наиболее крупные из них «Манжерок», «Таежник», «Катунские пороги», «Шале Прискальный». Из них круглогодично работают два: «Манжерок» и «Таежник». За сезон отдыхает около 6000 человек.

Всесезонный горнолыжный комплекс «Манжерок» расположен на берегу озера Манжерокское у подножия г. Малая Синюха, в 45 км от г. Горно-Алтайск. Этот уникальный природный уголок даёт возможность для комфортного отдыха круглый год и способен предложить максимальный выбор разнообразных видов развлечений: от катания на горных и беговых лыжах, сноубордах и снегоходах зимой, до экскурсионных подъемов на г. Малая Синюха, пляжного отдыха на озере, пешеходных, водных, экотуров и автотуров летом.

Проект создания Всесезонного горнолыжного комплекса «Манжерок» является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России. В 2017 году курорт стал одним из приоритетных инвестпроектов ПАО «Сбербанк России», именно это событие вдохнуло вторую жизнь в курорт, были запущены и реализованы целый ряд проектов по строительству и развитию инфраструктуры:

- запущена новая гондольная канатная дорога, протяженностью 2 516 метров, с единственной в России системой бесконтактной оплаты на турникете;

- гостиничный комплекс увеличен с 3-х до 7-и корпусов;

- проведено множество работ по облагораживанию территории;

- построен современный сувенирный городок, созданы новые арендные зоны торговли;

- построен самый современный в Республике всесезонный прокат с оборудованием от ведущего мирового поставщика Wintersteiger;

- открыто более 5 точек питания, в том числе ресторан “Горный”;

- оборудованы зоны отдыха, развлечения для детей и взрослых, 2 спортивные площадки;

- запущена временная система механического оснежения трасс;

- построен самый большой в России байк-парк с черной трассой сложнейшего уровня, общая протяженность трасс более 13 км;

- внедрен полный ребрендинг курорта и инфраструктуры;

- построена и запущена система механического снегообразования;

- в зимнем сезоне 2020-2021 года увеличен километраж трасс с 3000 метров до 8500 метров.

Турбаза “Катунские Пороги” (село Манжерок) – расположена на правом берегу Катуни за с. Манжерок. Принимает до 300 человек в смену. Проживание в щитовых домиках, экскурсии, сплавы, прокат инвентаря для туризма и отдыха.

Туркомплекс “Манжерок” (село Манжерок) - расположен на правом берегу Катуни. Рассчитан на 682 места, принимает ежедневно около 80 человек. Годовая наполняемость 3000 человек в год. Представлены конные маршруты с прокатом лошадей, сплавы на катамаранах, экскурсии к пещерам и водопадам.

Туркомплекс “Шале Прискальный” (село Манжерок) - находится на правом берегу Катуни рядом с селом Манжерок. Принимает до 300 человек в смену. Проживание, питание, экскурсионное обслуживание, конные туры, сплав в сопровождении инструкторов, культурная программа, прокат велосипедов.

Туркомплекс “Барс” - это небольшая летняя турбаза на берегу Катуни в 28 километрах от Маймы между селами Черемшанка и Манжерок. Представлены 10 двухместных домиков-бунгало, столовая, баня. Принимает до 300 человек в смену. Возможны сплавы, пешие и конные экскурсии.

Туристский оздоровительный комплекс «Таежник» - расположен у подножья горы Черепан, в 2 км от с. Манжерок по правому берегу р. Катунь, рассчитан на 60 человек. Посещаемость в летний период составляет около 20 человек в день. Перечень предоставляемых услуг: пантовая паросауна, общий аромамассаж, фитотерапия, лечебный массаж и т.д. Кроме того, предоставляется широкий круг экскурсий к озеру Манжерок, Ая, на Чемальскую ГЭС.

Кроме того, в летнее время работают турбазы «Зеленый дракон», «Калинка», «Любава».

Некоторые из жителей с. Манжерок оборудовали свои усадьбы под «Зеленые дома» и занялись приемом отдыхающих.

Резервом социально-экономического развития  Манжерокского сельского поселения является большой рекреационно-ресурсный потенциал - это природные компоненты (рельеф, мягкий климат, пейзажное разнообразие, наличие водных объектов), а также факторы транспортной доступности, плотности населения, инфраструктурной освоенности Майминского района, наличие культурно-исторических достопримечательностей.

Для с. Манжерок и с. Озерное туристическая индустрия становится определяющей отраслью, развитие курортно - рекреационной зоны создает большие возможности для развития предпринимательства, для обслуживания туристических потоков, позволит обеспечить рынок для производимых местных товаров, стимулировать развитие мелких предприятий в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и народных промыслов.

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

На территории сельского поселения расположены два населенных пункта - с. Манжерок и с. Озерное. Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2020г, составила 2319 человек (по данным администрации Манжерокского СП)

Динамика численности населения муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Численность населения по годам на 01.01 текущего года, чел |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Манжерокское СП | 2285 | 2206 | 2326 | 2383 | 2319 |

В целом за период 2016 – 2020 гг. демографическая ситуация характеризуется ростом населения. Данная динамика населения была обусловлена как положительной миграцией, так и положительным естественным приростом населения. На начало 2020 году численность постоянного населения сократилась на 2,7%.

Структура населения по возрастному составу установлена на основе данных, предоставленных администрацией Манжерокского СП.

Возрастная структура населения на 01.01.2020 г.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники (0-6) | Школьники (7-18) | Трудоспособный возраст (от 18 до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
| с. Манжерок |
| Кол. | 1919 | 117 | 330 | 1002 | 470 |
| %% | 100 | 6,1 | 17,2 | 52,2 | 24,5 |
| С. Озерное |
| Кол. | 400 | 26 | 44 | 296 | 34 |
| %% | 100 | 6,5 | 11,0 | 74,0 | 8,5 |
| Итого, чел | 2319 | 143 | 374 | 1298 | 504 |
| %% | 100 | 6,2 | 16,1 | 56,0 | 21,7 |

Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политики в масштабах всей страны, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться стабилизация численности населения и его небольшой рост.

Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
|  | человек | % | человек | % |
| С. Манжерок |
| Дошкольники 0-6 лет | 117 | 6,1 | 157 | 7 |
| Школьники 7-18 лет | 330 | 17,2 | 382 | 17,0 |
| Трудоспособный возраст | 1002 | 52,2 | 1137 | 50,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 470 | 24,5 | 574 | 25,5 |
| Всего | 1919 | 100 | 2250 | 100 |
| С. Озерное |
| Дошкольники 0-6 лет | 26 | 6,5 | 38 | 8 |
| Школьники 7-18 лет | 44 | 11,0 | 61 | 13,0 |
| Трудоспособный возраст | 296 | 74,0 | 262 | 55,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 34 | 8,5 | 111 | 23,5 |
| Всего | 400 | 100 | 472 | 100 |

Исходя из данной численности населения, определены параметры развития муниципального образования Манжерокское СП: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

## Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Существующий жилой фонд Манжерокского сельского посления представлен домами усадебного типа. Суммарная площадь жилого фонда на начало 2020 г. составляет 58 тыс.кв.м. При численности населения в 2319 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 25,0 кв. м на 1 человека, что больше нормативных показателей.

Объем нового жилищного строительства

| Наименование показателя | Единицы измерения | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 2319 | 2722 |
| Коэффициент семейности | - | 2,6 | 3 |
| Расчетная жилищная площадь на 1 чел. | м2 | 25,0 | 27,0 |
| Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда | тыс. м2 | 58,0 | 73,5 |
| Проектируемый жилой фонд | домов/ тыс.м2 | - | 194/15,5 |

Ориентировочная площадь проектируемого жилого дома – 80 кв.м.

## Социальная сфера

Социальная инфраструктура населенного пункта – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов: предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения представлена ниже.

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объём учреж-дения,м3 | Здание специальное илиприспособ-ленное, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Манжерок |
| 1 | Школа | Ул.Советская, 8 | кирп | 2 | отд | 8061 | спец |
| 2 | Детский сад | Пер.Трудовой 35 | кирп | 2 | отд | 2510 | спец |
| 3 | Дом культуры | Ул.Дружбы 26 | бетон | 1 | отд | 1462 | спец |
| 4 | Сбербанк | Пер.Трудовой 2 | бетон | 1 | отд | 80 | присп |
| 5 | Администрация ГЛК «Манжерок» | Пер.Трудовой 18 | бетон | 1 | отд | 16536 | спец |
| 6 | Администрация Сельского поселения | Пер.Трудовой 25 | дер | 1 | Отд | 634 | спец |
| 7 | Магазин «Катунский» | Ул.Катунская 15 | кирп | 1 | отд | 142 | спец |
| 8 | Дом ребенка | Ул.Катунская 36 | кирп | 2 | отд | 6360 | спец |
| 9 | Ветлечебница | Ул.Манжерокская 10 | кирп | 1 | отд | 24 | спец |
| 10 | УЭС | Ул.Подгорная 9 |  | 1 | отд | 600 | спец |
| 11 | Опорный пункт милиции | Ул.Дружбы 7 |  | 1 | отд | 72 | спец |
| 12 | Магазин Мебель | Ул.Дружбы 24 |  | 2 | отд | 1254 | спец |
| 13 | Магазин Велес | Ул.Дружбы 28 |  | 1 | отд | 270 | спец |
| 14 | Магазин Манжерок | Ул.Дружбы 30 |  | 1 | отд | 155 | спец |
| 15 | Магазин Лебедь | Ул.Дружбы 32 |  | 1 | отд | 156 | спец |
| 16 | Магазин Марс | Ул.Дружбы 43 |  | 1 | отд | 250 | спец |
| 17 | Магазин Универмаг | Ул.Дружбы 51 |  | 2 | отд | 1205 | спец |
| 18 | Почта | Ул.Дружбы 53 |  | 1 | отд | 672 | спец |
| 19 | Телеграф | Ул.Дружбы 59 |  | 1 | отд | 365 | присп |
| 20 | Магазин Корзинка | Ул.Дружбы 61 |  | 1 | отд | 160 | спец |
| 21 | Детский лагерь | Ул.Пионерская 7 |  | 1 | отд | 1345 | спец |
| 22 | АСС | Ул.Пионерская 7 |  | 1 | отд | 1266 | спец |
| 23 | Кафе Тамада | Ул.Пионерская 23 |  | 1 | отд |  | спец |
| 24 | Кафе Уют | Ул.Пионерская 24 |  | 1 | отд |  | спец |
| с. Озерное |
| 1 | Сельский клуб | Ул.центральная 6 | бетон | 1 | отд | 518 | спец |
| 2 | Магазин Гартензия | Ул.центральная 9 | кирп | 1 | отд | 178 | спец |
| 3 | ДЛ «Манжерок» | Пер.Новосибирский 1 |  | 1 | отд | 182 | спец |
| 4 | База отдыха ФГУП «НИИЭП» | Пер.Озерный | дерев | 2 | отд | 6200 | спец |

Обеспеченность муниципального образования основными объектами социального и культурно-бытового назначения

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив | Необходимо по нормативу | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Манжерок, с. Озерное |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | мест | 320 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 445 | Строительство СОШ на 275 мест |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение | мест | 60 | 85 % детей дошкольного возраста, или 100% детей возраста от3 до 7 лет | 166 | строительство ДОУ на 125 мест |
| 3 | ФАП | объект | - | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 4 | Дом культуры | мест | - | 190 мест на 1 тыс. чел. | 190 |  |

В с. Манжерок предусматривается строительство дошкольного образовательного учреждения на 125 мест и средней школы на 275 мест, а так же спортивно-оздоровительного комплекса и культурно-спортивного комплекса, фельдшерско-акушерского пункта.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

По территории Манжерокского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-256 (М-52) «Чуйский тракт». Протяжённость данной дороги на территории поселения составляет 17,8 км. Ближайшая железнодорожная станция - г.Бийск - находится в 130 км. Аэропорт г.Горно-Алтайска в 25 км.

Село Озерное связано с административным центром поселения автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Манжерок –Озёрное, протяженностью 1,2 км.

Предусматривается благоустройство улиц, строительство автомобильных мостов через ручьи, новых дорог. Проектируется автомобильная дорога к горнолыжному и санаторно-туристскому комплексу. Все вновь проектируемые автомобильные дороги местного значения.

Большая часть улиц и дорог села Манжерок имеет твердое покрытие. Улицы с грунтовым покрытием: пер. Песчаный, пер. Лесной, пер. Родниковый, ул. Родниковая, пер. Сосновый, пер. Молодежный, часть улицы Молодежной, ул. Манжерокская и ул. Подгорная.

На территории села имеется  22 пешеходных моста.

Существующие улицы узкие – 5 – 7 м., что усложняет размещение инженерных коммуникации и благоустройства.

На остановках автобусные павильоны отсутствуют.

Для обслуживания населения в селе Манжерок проектом предусматривается строительство придорожного сервиса. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков.

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

В настоящее время в селах отсутствует централизованное водоснабжение, вода используется непосредственно из водоисточников: скважин, колодцев, родников.

В с. Манжерок действуют три скважины, для сезонного водоснабжения используется скважина на территории детского оздоровительного лагеря (Заимка). Эксплуатационная скважина №1 (в районе электроподстанции) бесконтрольна, глубина неизвестна, скважина в неудовлетворительном состоянии, металлическая башня в аварийном состоянии. Скважина №2 (пер. Горный) была введена в действие в 2004 г., глубина  27м., состояние скважины хорошее. Скважина №3 пробурена в 1968г. для водоснабжения  школы и детского дома. Скважина расположена среди строений, зона санитарной охраны отсутствует.

Водой из скважин пользуется ограниченная часть жителей, большинство использует воду из набивных колодцев и из источника Манжерокский. Источник  имеет накопитель, для забора воды устроен спуск к источнику.

Для водоснабжения южной части села - Заимки в основном в летнее время используется скважина, расположенная на территории детского оздоровительного лагеря. Интервал залегания водоносного горизонта 68-160 м. Помимо скважины и забивных колодцев жители Заимки для питьевых нужд используют родник  по ул. Пионерской.

Водоснабжение с. Озерное осуществляется от  разведочно-эксплуатационной скважины №1, сооруженной Горно-Алтайским ПМК в 1970г.

Скважина имеет глубину 114м., техническое состояние удовлетворительное. Зона санитарной охраны отсутствует. Функционирует автономно водонапорная башня системы  Рожновского. В летний период функционирует водопровод протяженностью 0,3 м. Обеспеченность водопроводной водой - 2% населения.

Летом на территории детского лагеря действует водозаборная скважина №2, состояние которой неудовлетворительное.

По обследованиям  ИВЭП СОРАН у некоторых скважин отсутствует санитарная защита оголовков и первый пояс санитарной охраны.

Создание единой системы водоснабжения и водоотведения в с. Манжерок затруднительно из-за сложных рельефных, геологических условий и сложившейся застройки. Возможно развитие водоснабжения из одиночных скважин с кустовой разводкой водопроводной сети.

Cанитарным требованиям в настоящее время отвечает только скважина в с.Заимка (район детского лагеря).

Для скважин №2 (с. Манжерок) и №1 (с. Озерное) необходимо и возможно оборудование зон санитарной охраны в соответствии с установленными требованиями, и скважины рекомендуются к дальнейшей  эксплуатации.

Скважины №1 ,3 (с. Манжерок) и №2 (с.Озерное) по условиям местности не имеют зон санитарной охраны 1-го пояса. Скважины подлежат ликвидации.

Для выбора мест заложения новых скважин питьевого назначения необходимы дополнительные гидрогеологические изыскания.

Для организации локальных кустов водоснабжения возможно оборудование действующих родников накопителями и регулирующими емкостями.

Для водоснабжения горнолыжного санаторно-туристического  комплекса проектируется  водозабор в районе ручья Манжерокский и в расчет его мощности включены потребности по водоснабжению существующей и проектируемой застройки с. Озерное.

### Водоотведение

Канализование предусматривается отдельно для каждого населенного пункта. Стоки от населения составляют 90 % от водопотребления, производственные стоки отдельно по объектам. Канализование целесообразно с устройством локальных (кустовых) очистных сооружений с использованием современных  технологий очистки стоков.

Канализование с. Озерное проектируется на очистные сооружения горнолыжного и санаторно-туристического комплексов.

### Теплоснабжение

В селе Манжерок существующие наиболее крупные котельные – котельная дома культуры, школы и детского дома.

Теплоснабжение предлагается централизованное в сочетании с локальными  отопительными устройствами. На сегодняшний день  осуществляется газификация населенных пунктов. Жилые дома, объекты обслуживания могут переводиться на местное отопление на природном газе.

### Электроснабжение

Электроснабжение сел Манжерокского сельского поселения осуществляется подстанцией 110/10 кВ №20 «Манжерокская», от ВЛ-10 кВ. Манжерокский участок электрических сетей Майминских РЭС обслуживает электролинию не только Манжерокского сельского поселения, но и Соузгинского, Усть-Мунинского и с. Каянча Алтайского края.

Существующие электролинии требуют реконструкции. В технических коридорах электролиний 110 кВ (50 м.) и 10 кВ (20м.) не должна размещаться жилая застройка 2.10.6

### Связь и информация

Зоной уверенного приема сотовой связи охвачена вся территория сельского поселения, услуги предоставляют ОАО «Мобильные телесистемы» и ОАО «Вымпелком – Регион» (БиЛайн GSM).

В здании АТС установлено оборудование на 500 номеров, что обеспечивает плотность телефонизации ниже нормативной. Необходима дополнительная мощность АТС.

## Зоны специального назначения

### Зона ритуального назначения

В пределах территории Манжерокского поселения одно действующее и одно закрытое кладбище.

### Зона специального назначения

Зона специального назначения представлена полигоном ТКО.

## Экологическое состояние территории

Источниками загрязнения окружающей среды являются:

- несанкционированные свалки;

- размещение коммунальных объектов в селитебной территории без соблюдения санитарных разрывов (Подстанция «Манжерокская», производство по обработке дерева);

- отсутствие канализации и централизованного теплоснабжения;

- временные необорудованные стоянки автотранспорта в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- неорганизованный туризм, и, как следствие, деградация почвенно-растительного покрова;

- размещение  хозяйственных построек в пределах прибрежных полосы ручьев и р. Катуни;

- прохождение через населённый пункт автомобильной дороги федерального значения.

Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды:

1. Соблюдение санитарных разрывов от вредных производств и объектов (подстанция, ЛЭП 10 кВ и 110 кВ, деревообработка, автомастерские и т. д.).

2. Вынос из прибрежных полос ручьев и р. Катунь строений и огородов.

3. Увеличение зеленых насаждений в селах и благоустройство.

4. Централизованное водоснабжение и канализация.

5. Обеспечение очистки и отвода ливневых и талых вод.

6. Очистка территорий и вывоз отходов на мусороперерабатывающий завод в с. Майма.

Защита атмосферного воздуха.

В границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения не предусматривается размещение новой жилой застройки.

В перспективе газификация сел снизит загрязнение воздуха продуктами печного отопления.

Защита водных источников от загрязнения.

Для предотвращения загрязнений подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП необходимо установить зону строгого режима (первый пояс) радиусом 50 м. вокруг каждой скважины. Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Для защиты от загрязнения вод ручьев, озера, реки необходимо соблюдение режима водоохранных зон и создание защитных прибрежных полос.

# Проектные решения

## Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки и их пойменные территории; крупные лесные массивы; горные склоны.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие рекреационных территорий, создающих экономическую базу поселения;

- наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение поселения.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- естественного прироста населения;

- миграции населения из других населенных пунктов;

- сохранения действующих производственных предприятий и коммунально-складских территорий, а так же за счёт создания новых рабочих мест в проектируемых туристско-рекреационных объектах;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

Архитектурно - планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства межквартальных проездов, размещения объектов общественного назначения;

- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

## Функциональное зонирование территории

Село Манжерок основано в 1856г. крестьянами переселенцами, определившими традиции планировки и застройки. Сёла данного типа характеризуются расположением вдоль береговых линий и свободной застройкой речной долины, без целенаправленной планировки улиц, бессистемной постановкой домов. При свободной застройке постановку домов определяли условия местности: уровень грунтовых вод, возвышенность места, наличие достаточной территории для ведения сельского хозяйства. Кучевая застройка характеризовалась постановкой домов небольшими группами вокруг родового гнезда, то есть первого отчего родительского дома.

Слабое развитие уличной планировки было обусловлено и неразвитостью транспортной инфраструктуры, поскольку улицы обычно формировались при притрактовой застройке: дома ставились вдоль дороги. Существующие улицы узкие и извилистые. Таким образом, в селе Манжерок и селе Озерное сегодня сохранились историческая традиционная планировка и застройка.

Всё это представляет своеобразие и сложность в архитектурно-планировочной организации села.

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас села Манжерок формируется улицами: Дружба, Советская, Октябрьская, Катунская, Родниковая, Луговая, Зеленая, Фабричная, Садовая, Алтайская, Молодежная, Береговая, Совхозная, Манжерокская, Подгорная. Структурный каркас села Озерное формируется улицами: Центральная, С.Л.Шефера, Заречная, Водопроводная, Озерная, Солнечная, Лыжная, Горная, Молодежная, Лесная.

На территории населенного пункта выделены следующие основные функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами

- зона застройки малоэтажными жилыми домами

- общественно-деловая зона

- производственная зона

- зона инженерной инфраструктуры

- зона транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона санаторно-курортного назначения

- зона рекреационного назначения

- зона озелененных территорий общего пользования

- зона лесов

- зона кладбищ

- зона складирования и захоронения отходов

- зона акваторий.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 15,5 тыс. кв.м. жилой площади.

Средний размер земельного участка 0,15 га, ориентировочная площадь жилого дома – 80 кв.м. Расчетная жилая площадь на 1 человека – 27 кв.м.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения муниципального образования основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания генеральным планом рекомендовано:

-строительство дошкольного образовательного учреждения на 125 мест;

- строительство школы на 275 мест;

- строительство культурно-спортивного комплекса;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- строительство здание архива администрации поселения.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП42.13330-2016.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-256 (М-52)«Чуйский тракт»;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Манжерок-Озёрное;

- автомобильные дороги местного значения;

- главная магистральная улица;

- основные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги федерального значения полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м и жилой фонд сохраняется только до конца амортизационного периода.

Главная магистральная улица в селе Манжерок – это улица Дружбы (участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256). В условиях реконструкции ширину улиц в красных линиях возможно принять только 20 м с шириной проезжей части 7 м.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц - 2м, остальных 1,0 - 1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Для обслуживания внутреннего и транзитного транспорта проектом предлагается разместить СТО вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса МО Манжерокского сельского поселения  предполагает создание комфортных условий проживания населения на основе обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение.

Система водоснабжения образования принята с учетом его развития на расчетный срок. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок эксплуатации.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить:

- на 1-ю очередь реконструкцию водонапорной башни;

-на 2-ю очередь строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (60…100 мм в районах перспективной застройки (93,8 км). Расчетная потребность в водоснабжении составит на конец расчётного срока 6090,2 тыс. куб. м. в сутки.

Канализование с. Манжерок проектируется на существующие очистные сооружения, с включением в общую сеть новых проектируемых микрорайонов на юге села. Канализование новых микрорайонов на северо-западе и северо-востоке села целесообразно с устройством локальных (кустовых) очистных сооружений с использованием современных  технологий очистки стоков.

Теплоснабжение предлагается централизованное в сочетании с локальными  отопительными устройствами. На сегодняшний день  осуществляется проект газификации Республики Алтай. Жилые дома, объекты обслуживания будут переводиться на отопление природным газом.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- реконструкция морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- прокладка ЛЭП-10 кВ и строительство 42 трансформаторных подстанций;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

На расчетный срок предусмотрено расширение АТС до 5410 номеров и прокладка кабеля в зоне перспективной застройки.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Исходя из природных условий населенного пункта и архитектурно-планировочных решений данного проекта намечены следующие мероприятия по инженерной подготовке: вертикальная планировка для организации поверхностного стока ливневых и талых вод; защита от подтоплений во время паводковых ситуаций.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрена подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории; мероприятия по закреплению береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов, в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Градостроительные ограничения на территории поселения появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воздействие. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и размер зон приведены в таблице 12.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов Манжерокского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пилорама | 100 |
| 2 | Пекарня | 50 |
| 3 | Котельная | 50 |
| 4 | Участок УЭС | 100 |
| 5 | АЗС | 50 |
| 6 | Сельское кладбище | 50 |
| 7 | Очистные сооружения | 300 |
| 8 | Предприятие по изготовлению сувенирной продукции | 50 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания | 100 |
| 10 | Предприятия пищевой промышленности | 100 |

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена рекой Катунь и ее притоками, а также озером Манжерокское.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохраной зоны реки Катунь установлена в размере 200 м. Ширина водоохраной зоны ее притоков  – 50 м, ширина водоохраной зоны озера Манжерокское – 300 м.

Ширина прибрежной защитной полосы р. Катунь – 200 м, остальных водотоков поселения устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15.16.17).

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в генеральном плане отображены зоны санитарной охраны первого пояса. Проект зоны санитарной охраны не был предоставлен заказчиком. Граница ЗСО определена в размере 50 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории полигонов ТКО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходит линия электропередачи 10 кВ. Охранные зоны от линии электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются соответственно в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии с СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны. Для автомобильной дороги IV – V категории – 30 м.

Санитарно-защитная зона кладбища составляет 50 м.

Приаэродромные территории

Территория Манжерокского сельского поселения частично попадает под ограничения, связанные с установлением приаэродромной территории аэродрома Горно-Алтайск. В границах подзон устанавливаются ограничения в соответствии со ст.47 Воздушного кодекса РФ.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

- установка оборудования дымоудаления на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды. Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий ликвидируемых участков компостирования ТКО;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке. Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест. Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Республики Алтай на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

# Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, сели, оползни, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы, землетрясения.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство. Организация мероприятий по чистке и углублению русел рек, укрепление существующих противоналедных валов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся пилорамы, котельные, автозаправочные станции. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

– применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво - и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

– установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторской.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Данный раздел разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях (убежищах и противорадиационных укрытиях). Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч., а в мирное время использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Убежища и противорадиационные укрытия должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Общая вместимость защитных сооружений должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 14507 человек. Устройство убежищ предусмотрено в отдельно стоящих зданиях культурно-бытового назначения и жилых домах.

Согласно данным, предоставленным отделом ГО и ЧС Майминского района, в селе Манжерок в качестве защитного сооружения (встроенного) выступает Манжерокская средняя школа (8061 м3). Но вместительность недостаточна для укрытия местного населения, поэтому проектом предусмотрено размещение населения в случае ЧС в здании новых школ, детских садов, здании торгово-развлекательного комплекса и в других новых зданиях.

В здании сельской администрации с. Манжерок предполагается оборудовать оперативно-технический пункт управления, а сирены оповещения разместить на здании гостиницы в новом микрорайоне в южной части с. Озерное, существующая сирена расположена на здании школы с. Манжерок.

Функциональное зонирование населённого пункта решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.